## Slide 1
技術解説資料 ｜ 面内推定評価ツール（GPR）
加法カーネルと交互作用
GPR で質的変数（Scan 方向・Mark 番号）を
どのようなカーネルで扱っているか
2026年10月 ｜ 計算例は同梱の模擬データを MATLAB R2022b で計算
例：模擬データ Wafer 1・X 成分の分散の内訳
Chart: 
| space | scan | mark | scan_mark | noise
内訳 | 0.79647 | 0.036797 | 0.16664 | 2.4946e-08 | 9.6457e-05
k(z,z)+σn2
空間 σf2 80% （8.36 nm²）
Scan 方向 τs2 4% （0.39 nm²）
Mark 番号 τm2 17% （1.75 nm²）
Scan×Mark τsm2 0% （0.00 nm²）
ノイズ σn2 0% （0.00 nm²）
Notes: アプリの GPR で「加法カーネル」「加法カーネル＋交互作用」を選んだときに、カーネルがどんな式になっているかを説明する資料。右の図は、模擬データの1枚で推定したハイパーパラメータから、1点の値の分散が各項にどれだけ割り振られたかを示す。

## Slide 2
この資料で学ぶこと
加法カーネルと交互作用
2
◎
ゴール：アプリの「加法カーネル」「加法カーネル＋交互作用」が、どんな式のカーネルで、推定値にどう効くかを説明できる
k
01
GPR と質的変数
前提の整理。なぜ質的変数を入れるか、GPR の式、質的変数の8通りの扱い方
p.3–5
+
02
加法カーネル
「同じ水準なら τ²」を足すカーネル。行列・変量効果・予測での効き方、固定効果との違い
p.6–10
×
03
交互作用
「両方が同じなら τ²」の項。全ペアの入れ方、平均に入れる交互作用・混合との違い
p.11–14
▶
04
計算例と使い方
ハイパーパラメータの推定、模擬データでの数値例、アプリでの場所、使い分けと注意点
p.15–21
Notes: 4章構成。前提 → 加法カーネル → 交互作用 → 計算例と使い方の順に進む。

## Slide 3
01 前提：GPR と質的変数
なぜ質的変数を入れるか ― 計測値は3つの成分の足し算
加法カーネルと交互作用
3
計測値 y
=
空間の滑らかな成分 f(x)
+
水準ごとのずれ
+
ノイズ ε
水準ごとのずれ：Wafer 上の位置では決まらず、「どの水準か」で決まる段差。空間の滑らかな関数だけでは表しにくい
S
Scan 方向
露光の走査の向き（1・2）。向きごとに全体が少しずれる
M
Mark 番号
Shot 内の Mark の位置（1〜4 など）。位置ごとに決まったずれがある
R
Shot 行の奇数・偶数
Shot 配列の行の奇偶。選んだときだけ使う
C
ファイルのその他の列
Chuck など、標準の項目以外の列。選んだときだけ使う
?
問い：水準ごとのずれを、平均の式に入れる（固定効果）か、カーネルに入れる（変量効果）か → 後者が「加法カーネル」
Notes: アライメントの計測値には、Wafer 上の位置で滑らかに変わる成分のほかに、Scan 方向や Mark 番号で決まる段差がある。質的変数（カテゴリーの変数）として推定に入れると、段差を説明できる。

## Slide 4
01 前提：GPR と質的変数
GPR の式 ― 平均・カーネル・ノイズの3つで決まる
加法カーネルと交互作用
4
y = h(x)Tβ + f(x) + ε , f ~ GP(0, k(x, x′)) , ε ~ N(0, σn2)
平均の部分
h(x)Tβ
定数（と、固定効果にする質的変数の効果コード）。β は一般化最小二乗で求める
カーネル
k(x, x′)
2点の値がどれだけ似ているか（共分散）。アプリの既定は matern52：σf2(1+√5r+5r2/3)e−√5r、r = 距離 / ℓ
ノイズ
σn2
計測のばらつき。カーネルの対角に足す（Ky = K + σn2I）
k
予測：ŷ* = h*Tβ̂ + k*TKy−1(y − Hβ̂)。ハイパーパラメータ（ℓ・σf・τ・σn）は対数周辺尤度を最大にして選ぶ
Notes: GPR（ガウス過程回帰）は、平均の部分・カーネル・ノイズで決まる。質的変数は、平均の部分に入れる方法と、カーネルに入れる方法がある。

## Slide 5
01 前提：GPR と質的変数
質的変数の扱い方は8通り ― 平均に入れるか、カーネルに入れるか
加法カーネルと交互作用
5
扱い方（id の末尾） | 平均の部分（固定効果） | カーネル（変量効果） | 交互作用
使わない（none） | 定数だけ | 空間だけ | —
同時推定（basis） | 定数 ＋ 効果コード | 空間だけ | —
Backfitting（backfit） | 質的変数の効果と GPR を交互に当てはめ直す | 空間だけ | —
同時推定＋交互作用（basis_int） | ＋ 効果コードの積（全ペア） | 空間だけ | 平均に入れる
加法カーネル（additive） | 定数だけ | 空間 ＋ τ2[同じ水準]（変数ごと） | —
加法カーネル＋交互作用（additive_int） | 定数だけ | ＋ τ2[両方同じ]（全ペア） | カーネルに入れる
混合（mixed） | 定数 ＋ Mark 以外の効果コード | 空間 ＋ τm2[Mark が同じ] | —
混合＋交互作用（mixed_int） | 定数 ＋ Mark 以外の効果コード | ＋ τ2[両方同じ]（全ペア） | カーネルに入れる
!
この資料の主役は、色を付けた2行：加法カーネル（additive）と、加法カーネル＋交互作用（additive_int）
Notes: アプリの「質的変数の扱い」の8通り。平均の部分に効果コードを入れるのが固定効果、カーネルに同じ水準の項を足すのが変量効果。[同じ水準] は、2点の水準が同じなら 1、違えば 0 という意味。

## Slide 6
02 加法カーネル
加法カーネルの式 ― 「同じ水準なら τ²」を足す
加法カーネルと交互作用
6
k(z, z′) = σf2ρ(r) + τs2δ(s, s′) + τm2δ(m, m′)
z = (位置 x, Scan 方向 s, Mark 番号 m) δ(a, b) = 1（a = b のとき）、0（それ以外）
空間の項
σf2ρ(r)
位置が近いほど大きい。ρ は matern52 などの形、r = 距離 / ℓ
Scan 方向の項
τs2δ(s, s′)
2点の Scan 方向が同じなら τs2、違えば 0。距離には よらない
Mark 番号の項
τm2δ(m, m′)
2点の Mark 番号が同じなら τm2、違えば 0。Wafer の端と端でも同じ
+
Shot 行の奇偶・その他の列を選ぶと、同じ形の項 τ2δ(…) が1つずつ加わる。ノイズは Ky = K + σn2I
Notes: 加法カーネルは、空間のカーネルに、質的変数ごとの「水準が同じなら τ²」の項を足したもの。τ は変数ごとに1つのハイパーパラメータで、空間の長さスケールなどと一緒に推定する。

## Slide 7
02 加法カーネル
行列で見る ― 「同じ水準なら 1」の行列を重ねる
加法カーネルと交互作用
7
例：Shot A（Scan 1）と、隣の Shot B（Scan 2）の Mark 1〜4（A1〜B4 の8点）
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
σf2 × 空間（近いほど濃い）
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
τs2 × 同じ Scan 方向
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
τm2 × 同じ Mark 番号
+
+
読み方
対角（自分）はすべての項が効く
A1 と B1：空間と Mark だけでつながる
A1 と A2：空間と Scan だけでつながる
∑
K = σf2K空間 + τs2S + τm2M（S・M は 0 と 1 の行列）。足しても正定値のまま（どの項も共分散になる形）
Notes: カーネル行列で見ると、空間の行列に、Scan 方向が同じ組だけ 1 の行列 S と、Mark 番号が同じ組だけ 1 の行列 M を、それぞれ τ² 倍して足したもの。S・M はグループごとに全部 1 のブロックなので正定値（半正定値）で、和もカーネルになる。空間の濃さは説明用に長さスケール 45 mm（matern52）で描いた。

## Slide 8
02 加法カーネル
変量効果として読む ― 同じ水準の点は「同じずれ」を共有する
加法カーネルと交互作用
8
y = β0 + f(x) + us + um + ε , us ~ N(0, τs2) , um ~ N(0, τm2)
共分散を計算すると、加法カーネルそのものになる
Cov(yi, yj) = σf2ρ(rij) + τs2δ(si, sj) + τm2δ(mi, mj) + σn2δij
us：Scan 方向ごとに1つの値（Scan 1 のずれ、Scan 2 のずれ）
um：Mark 番号ごとに1つの値。同じ水準の点はすべて同じ値を足す
f・u・ε は互いに独立と考える
 | τ が表すもの
τs | Scan 方向によるずれの大きさ（標準偏差、nm）
τm | Mark 番号によるずれの大きさ（標準偏差、nm）
τ → 0 | その変数のずれは無い（項が消える）
u
固定効果は「ずれの値」をそのまま推定する。変量効果は「ずれの大きさ τ」を推定し、ずれの値はデータから予測する
Notes: 加法カーネルは、水準ごとのずれを平均0・分散 τ² の確率変数（変量効果）として扱うことと同じ。同じ水準の点は同じずれを足すので、その分だけ共分散が τ² 大きくなる。

## Slide 9
02 加法カーネル
予測でどう効くか ― 3つの部分に分けられる
加法カーネルと交互作用
9
ŷ* = β̂0 + Σi[σf2ρ(r*i) + τs2δ(s*, si) + τm2δ(m*, mi)]αi , α = Ky−1(y − β̂0)
空間の推定
Σi σf2ρ(r*i) αi
近くの学習点の情報で決まる滑らかな成分
Scan のずれの推定
ûs = τs2 Σ αi
和は、Scan 方向が予測する点と同じ学習点について（同じ Scan の学習点すべてから求める）
Mark のずれの推定
ûm = τm2 Σ αi
和は、Mark 番号が予測する点と同じ学習点について（同じ Mark の学習点すべてから求める）
縮む
点が少ない水準・ノイズが大きいときは、ずれの推定が 0 の方へ縮む（τ と σn の比で決まる）
0
学習点に無い水準は δ = 0 なので、その項は効かない（平均に戻る）
Notes: 予測値は、空間の部分と、質的変数ごとの部分に分けられる。質的変数の部分は、同じ水準の学習点の α の和に τ² を掛けたもので、その水準のずれの予測（BLUP）になっている。固定効果と違い、情報が少ないと 0 に縮む。

## Slide 10
02 加法カーネル
同時推定（固定効果）との違い
加法カーネルと交互作用
10
観点 | 同時推定（basis、固定効果） | 加法カーネル（additive、変量効果）
効果の表し方 | 効果コード（水準の数 − 1 列）を平均に入れる | τ2[同じ水準] をカーネルに足す
推定するもの | 水準ごとの係数 β（一般化最小二乗） | ずれの大きさ τ（尤度最大化）。ずれの値は予測する
点が少ない水準 | そのまま推定する（ばらつきやすい） | 0 の方へ縮めて推定する（縮小推定）
効果が無いとき | 係数は小さくなるが、推定の誤差の分だけ残る | τ が下限まで小さくなり、項がほぼ消える
学習点に無い水準 | 効果 0（全水準の平均として扱う） | 効果 0（その項が効かない）
増えるもの | 平均の係数（水準の数に応じて） | ハイパーパラメータ τ（変数ごとに1つ）
≈
混合（mixed）は、Mark 番号だけ変量効果（τm2δ）、Scan 方向などは固定効果（効果コード）にする中間の形
Notes: 同じ質的変数でも、平均に入れる（固定効果）か、カーネルに入れる（変量効果）かで、推定のふるまいが変わる。効果の有無がはっきりしない変数は、変量効果だと自動で弱められる。

## Slide 11
03 交互作用
交互作用とは ― 組み合わせでだけ現れるずれ
加法カーネルと交互作用
11
例：Scan 方向（行）× Mark 番号（列）ごとのずれ [nm]（説明用に作った数値）
 | M1 | M2 | M3 | M4
Scan 1 | +2.5 | +0.0 | -0.5 | +2.0
Scan 2 | +0.5 | -2.0 | -2.5 | +0.0
主効果だけ：各セル = 行のずれ + 列のずれ
（Scan を変えると、全 Mark が同じだけ動く）
 | M1 | M2 | M3 | M4
Scan 1 | +2.5 | +0.0 | +1.5 | +2.0
Scan 2 | +0.5 | -2.0 | -2.5 | +0.0
交互作用あり：Scan 1 × M3 だけ +2.0 上乗せ
（Scan を変えたときの動きが Mark で違う）
→
×
主効果（us・um）だけでは、表の各行を平行に動かすことしかできない。特定の組み合わせの上乗せには、組み合わせごとのずれ usm が要る
Notes: 交互作用は、2つの質的変数の組み合わせでだけ現れるずれ。主効果の足し算では表せないので、組み合わせごとのずれを別に置く。

## Slide 12
03 交互作用
交互作用の項 ― 「両方が同じなら τ²」を足す
加法カーネルと交互作用
12
k(z, z′) = σf2ρ(r) + τs2δ(s,s′) + τm2δ(m,m′) + τsm2δ(s,s′)δ(m,m′)
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
S：同じ Scan 方向
⊙
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
M：同じ Mark 番号
=
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
S⊙M：両方が同じ（要素ごとの積）
変量効果で読むと
「同じ Scan で同じ Mark」の組ごとのずれ usm ~ N(0, τsm2) を足す
この8点では Shot A と B の Scan が違うので、両方が同じなのは自分だけ
実際の Wafer では、同じ Scan 方向の別の Shot の同じ Mark どうし（例：A1 と、2つ隣の Shot の Mark 1）がつながる
Notes: 交互作用の項は、Scan 方向が同じ行列 S と Mark 番号が同じ行列 M の、要素ごとの積（アダマール積）に τ_sm² を掛けたもの。8点の例では Shot A と B の Scan が違うので対角だけが 1 になるが、実際の Wafer では同じ Scan 方向の別の Shot の同じ Mark どうしがつながる。

## Slide 13
03 交互作用
選んだ質的変数の全ペアを入れる（3つ以上の積は入れない）
加法カーネルと交互作用
13
k = σf2ρ(r) + Σf τf2δf + Σf<g τfg2δfδg
選んだ質的変数 | 主効果の τ | 交互作用の τ（ペア） | τ の合計
Scan 方向・Mark 番号（初期設定） | 2 | 1（Scan×Mark） | 3
＋ Shot 行の奇偶 | 3 | 3（Scan×Mark、Scan×行、Mark×行） | 6
＋ その他の列（例：Chuck） | 4 | 6 | 10
p
変数が p 個なら
主効果 p 個 ＋ 交互作用 p(p−1)/2 個の τ を推定する。多いほど最適化に時間がかかる
1
学習点で水準が1つの変数
その変数と、その変数を含むペアは使わない（推定できないため）
3
3つ以上の積
Scan×Mark×行 のような3変数の組み合わせは入れない
Notes: アプリの「＋交互作用」は、選んだ質的変数（X・Y 成分ごとの選択）の全ペアについて、両方が同じなら τ² の項を足す。3変数以上の組み合わせは入れない。

## Slide 14
03 交互作用
ほかの「＋交互作用」との違い
加法カーネルと交互作用
14
同時推定＋交互作用
basis_int
平均に入れる（固定効果）
h = [1, cs, cm, cs⊙cm]
効果コードの列どうしの積を、平均の基底に加える。組み合わせごとの係数をそのまま推定する
加法カーネル＋交互作用
additive_int
カーネルに入れる（変量効果）
+ τsm2δ(s,s′)δ(m,m′)
主効果も交互作用もカーネルの項。平均は定数だけ
混合＋交互作用
mixed_int
主効果は混合、交互作用はカーネル
h = [1, cs] , + τm2δm + τsm2δsδm
Mark 以外の主効果は効果コード（固定）、Mark の主効果と全ペアの交互作用はカーネル（変量）
⊙
cs・cm は効果コード（和が 0 になる 0・±1 の列）、⊙ は列どうしの要素ごとの積。交互作用は平均に入れると係数が増え、カーネルに入れると τ が1つ増える
Notes: 交互作用を平均の部分に入れる（basis_int）と、組み合わせごとの係数を固定効果として推定する。カーネルに入れる（additive_int・mixed_int）と、組み合わせごとのずれを変量効果として扱う。

## Slide 15
04 計算例と使い方
ハイパーパラメータの推定 ― τ も一緒に尤度で選ぶ
加法カーネルと交互作用
15
−log L(θ) = ½(y − Hβ̂)TKy−1(y − Hβ̂) + ½ log|Ky| + (n/2) log 2π
ハイパーパラメータ | 初期値 | 探す範囲
長さスケール ℓ | 説明変数の標準偏差 | 10−3 〜 103
空間の大きさ σf | std(y)/√2 | 10−3 〜 103 × std(y)
質的変数の τ（項ごと） | 0.2 × std(y) | 10−4 〜 10 × std(y)
ノイズ σn | std(y)/√2 | 10−2 〜 10 × std(y)
探し方
対数の値 θ = (log ℓ, log σf, log τ1…, log σn) を、上下限つきの L-BFGS で動かす
勾配：∂K/∂ log τk = 2τk2Dk（Dk は 0・1 の行列）
θ
β（平均）は一般化最小二乗で消去して、ハイパーパラメータだけを探す。τ が下限（10−4 × std(y)）に張り付いたら「その変数のずれは無い」と読める
Notes: τ は、空間の長さスケール・大きさ・ノイズと一緒に、対数周辺尤度を最大にして決める。アプリでは Toolbox を使わずに、上下限つきの L-BFGS（alignest.optim.minimizeBox）で解析的な勾配を使って探す。

## Slide 16
04 計算例と使い方
計算例 ① ― 模擬データで推定したハイパーパラメータ
加法カーネルと交互作用
16
模擬データ（同梱の sample_alignment.csv）SIM01 (EXP01)・I最適 15 Shot（学習 60 点）・GPR matern52・説明変数 X,Y,半径
ハイパーパラメータ | X：加法 | X：加法＋交互作用 | Y：加法 | Y：加法＋交互作用
長さスケール ℓ（半径で割った単位） | 0.124 | 0.124 | 0.464 | 0.481
空間の大きさ σf [nm] | 2.89 | 2.89 | 10.77 | 10.47
Scan 方向 τs [nm] | 0.62 | 0.62 | ≈0 | ≈0
Mark 番号 τm [nm] | 1.32 | 1.32 | 0.83 | ≈0
Scan×Mark τsm [nm] | — | ≈0 | — | 1.34
ノイズ σn [nm] | 0.03 | 0.03 | 1.02 | 1.05
評価点の RMSE [nm] | 2.01 | 2.01 | 2.86 | 2.97
≈0：0.01 nm 未満（探す範囲の下限の近くまで小さくなった値）
1
X：交互作用の無いデータなので τsm ≈ 0。Y（加法＋交互作用）：τs・τm が ≈0 になり、代わりに τsm = 1.34 nm。組み合わせごとのずれ（8 通り）は主効果も表せるので、どちらに割り振るかは尤度しだい
Notes: 同梱の模擬データは、Scan 方向の差と Mark 番号ごとのずれを入れて作り、交互作用は入れていない。X 成分では τ_sm が下限付近まで小さくなり、データに交互作用が無いことと合っている。Y 成分では τ_s・τ_m が小さくなり、τ_sm がずれを引き受けた。Scan 2 × Mark 4 の 8 通りの組み合わせごとのずれは、主効果の足し算も表せるので、どの項に割り振るかがデータだけでは決まりにくい（予測値はどちらでも近い）。値は Excel の「Waferごと」のハイパーパラメータ（tau_scan_X・tau_mark_X・tau_scan_mark_X など）と同じ。

## Slide 17
04 計算例と使い方
計算例 ② ― 2点の共分散は、どの項でつながるか
加法カーネルと交互作用
17
基準の点：評価点の1つ（Scan 1・Mark 3、x = 10.0 mm, y = 142.0 mm）と、近くの4種類の点（加法カーネル＋交互作用、X 成分）
相手の点 | 距離 [mm] | 空間 σf2ρ | Scan τs2δ | Mark τm2δ | Scan×Mark | 合計 [nm²]
同じ Shot・別の Mark（Scan 同じ） | 20.0 | 4.03 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 4.42
別の Shot・同じ Mark・Scan 違う | 22.0 | 3.56 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 5.30
別の Shot・同じ Mark・Scan 同じ | 26.0 | 1.21 | 0.39 | 1.75 | 0.00 | 3.35
別の Shot・別の Mark・Scan 違う | 2.0 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28
（自分自身） | 0 | 8.36 | 0.39 | 1.75 | 0.00 | 10.49
2
同じ Mark 番号の点は、離れていても τm2 でつながる。Scan 方向が同じなら さらに τs2。空間の項だけでは、離れた点どうしは ほぼ つながらない
Notes: 推定したハイパーパラメータで、2点のカーネルの値（共分散）を項ごとに分けた。0 の欄は、その項の条件（同じ水準）を満たさないため。自分自身との値は、各項の分散の和（ノイズを除く）。

## Slide 18
04 計算例と使い方
計算例 ③ ― 1点の推定値の内訳と、推定した水準のずれ
加法カーネルと交互作用
18
β̂₀（平均）
+0.35
+
空間
+4.55
+
Scan のずれ
+0.35
+
Mark のずれ
-0.51
+
Scan×Mark
0.00
=
推定値 [nm]
+4.74
（この点の実測値は +5.63 nm。単位 nm、X 成分）
Mark 番号のずれ [nm] | M1 | M2 | M3 | M4
加法カーネル（変量効果の予測 ûm） | 0.00 | -1.29 | -0.51 | +1.80
同時推定（固定効果の係数） | +0.01 | -1.63 | -0.60 | +2.22
Scan 方向のずれ [nm] | Scan 1 | Scan 2
加法カーネル ûs | +0.35 | -0.35
同時推定 | +0.83 | -0.83
3
変量効果の予測は、固定効果の係数より 0 に近い（この例で Mark は約 8 割、Scan は約 4 割の大きさ）。符号と並びは同じ。τ が小さい変数ほど強く縮むのが目安
Notes: 推定値 = 平均 + 空間 + 質的変数の各項。質的変数の項は、その水準の学習点の α の和に τ² を掛けた値（変量効果の予測、BLUP）。同じ学習点で同時推定（固定効果）にしたときの効果の値と比べると、符号と並びは同じで、0 の方へ縮んでいる。τ が小さい Scan 方向ほど強く縮む。固定効果の値は別のモデル（ハイパーパラメータも別に推定）なので、比はおおよその目安。

## Slide 19
04 計算例と使い方
計算例 ④ ― 質的変数の扱い方で、推定誤差はどう変わるか
加法カーネルと交互作用
19
Chart: RMSE（X・Y 合計）[nm]、Wafer 5 枚の平均
| 使わない | 同時推定 | 同時推定 ＋交互作用 | 加法カーネル | 加法カーネル ＋交互作用 | 混合 | 混合 ＋交互作用
学習 15 Shot | 3.3361 | 2.3984 | 2.6531 | 2.3875 | 2.4597 | 2.4254 | 2.4855
学習 30 Shot | 2.6102 | 1.2889 | 1.3478 | 1.2987 | 1.3093 | 1.2872 | 1.2954
読み方
質的変数を使わないと、Scan・Mark のずれが残り、誤差が大きい
固定効果（同時推定）と変量効果（加法カーネル）は、どちらもずれを取り込める
交互作用の無いデータなので、＋交互作用では良くならない（推定する τ が増える分、少し悪くなることもある）
この例で 15 Shot の最小は「加法カーネル」
Notes: 同梱の模擬データ（5枚）で、GPR matern52（X,Y,半径）の質的変数の扱い方を変えて、評価点の RMSE（X・Y 合計）の Wafer 平均を比べた。学習 Shot は制約付き I 最適で 15・30 Shot。模擬データには交互作用が無いので、交互作用の項の効果は小さい。実データで交互作用がある場合は結果が変わるので、アプリの結果一覧で確かめる。

## Slide 20
04 計算例と使い方
アプリでの場所 ― どの関数が、どの項を作るか
加法カーネルと交互作用
20
役割 | 関数（+alignest/+models） | 中身
扱い方の一覧 | gprFactorModes | 8通りの名前と画面の表示名
項（0・1 の行列）を作る | gprModeSetup（factorDesigns・component） | 主効果は [水準が同じ]、交互作用は2つの行列の要素ごとの積
カーネルを計算する | gprKernel | 空間のカーネル ＋ Σ τ2 × [同じ水準] の行列。勾配も
初期値・範囲 | gprInitialParams | τ は 0.2 × std(y) から、10−4〜10 × std(y) の範囲
尤度と勾配 | gprObjective | β を消去した負の対数周辺尤度
予測 | gprPredict | Hβ̂ + K*α（K* に質的変数の項も入る）
画面
「2. 評価の設定」の GPR の「質的変数の扱い」で、加法カーネル・加法カーネル＋交互作用を選ぶ（複数選ぶと比べる）
質的変数
使う変数は「質的変数」で選ぶ（X 成分・Y 成分で別にもできる）。Shot 行の奇偶・その他の列も同じ形の項になる
Excel
「Waferごと」の「ハイパーパラメータ」に tau_scan_X・tau_mark_X・tau_scan_mark_X（Y も）として出る
Notes: 加法カーネルの項は gprModeSetup で 0・1 の行列として作り、gprKernel で τ² を掛けて空間のカーネルに足す。推定した τ は Excel のハイパーパラメータの欄で確かめられる。

## Slide 21
04 計算例と使い方
使い分けと注意点
加法カーネルと交互作用
21
τ
効かない変数
τ が下限へ小さくなり、自動で弱まる。ただし τ の数だけ計算が増える
1
水準が1つ
学習点で水準が1つしかない変数（Scan 方向が1種類など）は使わない
=
同じ分け方の変数
Scan 方向と Shot 行の奇偶が同じ分け方だと、同じ行列が2つ。どちらに割り振るか決まらない（予測は同じ）
×
主効果と交互作用の重なり
組み合わせごとのずれは主効果も表せる。τ の割り振りが変わっても、予測は近い（計算例①の Y）
∅
学習に無い水準・組み合わせ
その項は効かず、平均に戻る。交互作用は、組み合わせが学習 Shot にそろっていると効く
✓
選び方
結果一覧の RMSE・基準の手法との比較で、使わない・同時推定・加法カーネル（＋交互作用）を比べる
Notes: 加法カーネルは効かない変数を自動で弱められるが、ハイパーパラメータが増えるので計算時間は増える。同じ分け方の変数を2つ選ぶと、どちらの τ に割り振るかが決まらない（予測値は変わらない）。

## Slide 22
まとめと次のステップ
1
加法カーネル = 空間のカーネル ＋ 変数ごとの τ2δ（同じ水準なら τ2）
2
水準ごとのずれを変量効果として扱う。ずれは予測され、情報が少ないと 0 へ縮む
3
＋交互作用 = 全ペアの τfg2δfδg（両方が同じなら τ2）。3変数の積は入れない
4
τ は空間のハイパーパラメータと一緒に尤度で推定。主効果と交互作用でずれを分け合うことがあるので、τ はまとめて読む
▶
次のステップ：実データで確かめる
1
結果一覧で、使わない・同時推定・加法カーネル（＋交互作用）の RMSE を比べる
2
Excel の tau_scan・tau_mark・tau_scan_mark を見て、効いている変数を確かめる
3
τsm が大きく RMSE も良くなれば、交互作用を残す
4
効かない変数は外して、計算を軽くする
加法カーネルと交互作用
22
Notes: 加法カーネルと交互作用の要点。実データでは、交互作用の有無はデータ次第なので、アプリの結果一覧とハイパーパラメータで確かめる。

## Slide 23
参考文献
加法カーネルと交互作用
23
[1] C. E. Rasmussen, C. K. I. Williams (2006). Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press.（4章：カーネルの和・積）
[2] P. Z. G. Qian, H. Wu, C. F. J. Wu (2008). Gaussian process models for computer experiments with qualitative and quantitative factors. Technometrics, 50(3), 383–396.
[3] O. Roustant, E. Padonou, Y. Deville, A. Clément, G. Perrin, J. Giorla, H. Wynn (2020). Group kernels for Gaussian process metamodels with categorical inputs. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 8(2), 775–806.
[4] G. K. Robinson (1991). That BLUP is a good thing: the estimation of random effects. Statistical Science, 6(1), 15–32.
[5] D. Duvenaud (2014). Automatic Model Construction with Gaussian Processes. PhD thesis, University of Cambridge.
[6] MathWorks. fitrgp（Gaussian process regression model）documentation. MATLAB R2022b.
i
本資料の式は、アプリの実装（matlab_app/+alignest/+models の gprModeSetup・gprKernel・gprInitialParams・gprObjective）に合わせた。計算例は同梱の模擬データを MATLAB R2022b で計算した値。
Notes: カーネルの和で質的変数を扱う考え方は [1][2][3]、変量効果の予測（BLUP）は [4]、加法カーネルは [5] を参照。